报告编号：<bgbh>

声波透射法基桩完整性检测报告

（<gcmc>）

# 云南交通土木工程检测研究中心

# 报告日期：<bgrq>

声波透射法基桩完整性检测报告

（<gcmc>）

项目负责：

检测人员：

报告编写：

报告审核：

报告批准：

批准日期：

云南交通土木工程检测研究中心

注  意  事  项

1、报告无“检测报告专用章”无效。

2、复制报告未重新加盖上述印章无效。

3、报告无试验、复核、审核、签发人签名无效。

4、报告涂改无效。

5、带“*”号项由委托方提供，我方未经核实。

6、委托检验仅对来样负责。

7、对检验报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测单位提出，逾期不予受理。

8、送检试样须在委托书约定保留期内领取，逾期我单位将自行处理。

9、本报告不得用于任何宣传用途。

地址：呈贡大学城云南交通职业技术学院            邮政编码：650000

电话：0871-65920678、65920789                   传真：0871-65920678

目    录

1 工程概况表	1

2 检测原理、方法、标准及设备	1

2.1检测原理和方法	1

2.2检测方法	1

2.3检测标准	2

2.4检测仪器设备	2

3 检测汇总表	3

4 检测结论	3

5 附图表	3

# 1 工程概况表

工程概况表            （表1）

| 委托单位 | <wtdw> |
| --- | --- |
| 工程名称 | <gcmc> |
| 建设单位 | <jsdw> |
| 设计单位 | <sjdw> | 标 段 号 | / |
| 监理单位 | <jldw> | 检测部位 |  |
| 施工单位 | <sgdw> | 检测桩数量 | <cysl> |
| 质监机构 | 曲靖市交通建设质量监督局 | 检测日期 | <jcrq> |
| 检测目的 | 检测桩身结构完整性 |

# 2 检测原理、方法、标准及设备

# 2.1检测原理和方法

在介质中质点的振动由近及远的传播称为振动的传播或声波，其频率超过20kHz的称为超声波。和其它均匀介质不同，混凝土是非均质的弹粘塑性材料，对超声波的吸收、散射衰减较大。正常的混凝土，其超声传播速度、首波的幅度和接收信号频率等声学参数无明显差异，若混凝土中存在缺陷，其声速、波幅和频率都会降低，通过分析比较可以判定桩身混凝土的完整性。

# 2.2检测方法

成孔之后灌注混凝土之前，在钢筋笼或孔壁上竖向平行安装三根或四根钢管（PVC管）作为声测管（每两根声测管构成一个检测面），检测时在声测管中注满清水作为耦合剂，将超声发射换能器和接收换能器分别置于两根声测管中，由超声检测仪发出一系列周期性超声脉冲，该脉冲穿过待测的桩身混凝土，由检测仪所接收。通过仪器中的测量系统测量出超声脉冲穿过混凝土所用的时间（据此推算混凝土的声速）、接收波首波幅值（或衰减值）和接收波频谱，存贮接收波波形。将反复测量到的桩身各测面上不同深度的这些数据进行处理和分析，即可对桩身各部位存在缺陷与否，以及缺陷大小进行综合判断，绘制声速、衰减值随深度变化曲线，给出桩身混凝土完整性类别。由于超声波检测技术的限制，评定结果不包括检测管范围以外和以下的砼的质量，即保护层和桩底砼的质量。

超声检测过程及设备示意图

# 2.3检测标准

次超声波法检测标准依据中华人民共和国推荐性行业标准《公路工程基桩动测技术规程》（JTG/T F81-01-2004）的有关规定进行。

根据《公路工程基桩动测技术规程》（JTG/T F81-01-2004），将桩身完整性分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四个类别。各类别含义参见下表2。

基桩完整性分类表           （表2）

| 桩身完整性类别 | 主 要 特 征 |
| --- | --- |
| Ⅰ类桩 | 桩身完整，可正常使用。 |
| Ⅱ类桩 | 桩身基本完整，有轻度缺陷，不影响正常使用 |
| Ⅲ类桩 | 桩身有明显缺陷，对桩身结构承载力有影响。 |
| Ⅳ类桩 | 桩身有严重缺陷，对桩身结构承载力有严重影响。 |

# 2.4检测仪器设备

本次检测采用北京智博联科技股份有限公司生产的 <yqxh> 非金属超声检测仪数字超声仪，换能器也是采用北京智博联科技股份有限公司生产的跨孔径向换能器。

# 3 检测汇总表

对<gcmc>  <cysl>根 桩进行了声波透射法检测。结合现场情况对测试数据进行处理分析、综合判断，得到声波透射法检测汇总表（表3）和基桩声波透射法检测剖面曲线图（见附图）

# 4 检测结论

本次声波透射法共检测 <cysl> 根桩，其中评定 <cysl> 根桩，暂不评定 0 根桩；检测结果表明：

（1）受检桩中 <zlx1num> 根桩为Ⅰ类桩，占评定桩总数的<zlx1bl> ；

（2）受检桩中<zlx2num> 根桩为Ⅱ类桩，占评定桩总数的<zlx2bl> ；

（3）受检桩中<zlx3num> 根桩为Ⅲ类桩，占评定桩总数的<zlx3bl> ；

（4）受检桩中<zlx4num> 根桩为Ⅳ类桩，占评定桩总数的<zlx4bl> ；

# 5 附图表

1、基桩声波透射法检测完整性结果表（表3）；

2、附声波透射法检测曲线图 <cysl> 张。

（内容包括：a﹑各测面波速-波幅-PSD的曲线图；

b﹑各测面平均波速、幅值及其离差值；）

桩身完整性检测结果表               表3

| 序号 | 桩号 | 桩径（m） | 施工 桩长（m） | 实测 桩长(m) | 检测 日期 | 剖面 | 平均声速（km/s） | 平均波幅 （db） | 桩身完整性质量评价 | 桩身完整性描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <xh> | <zh> | <zj> | <sjzc> | <sczc> | <jcrq> | <pm> | <pjss> | <pjsf> | <zszlpj> | <qxms> | <bz> |

<Files>

附：

| 工程名称 | <gcmc> | 基桩名称 | <jzmc> |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工桩长 | <sjzc> | 检测桩长 | <jczc> | 设计桩径 | <sjzj> |
| 设计强度 | <sjqd> | 浇筑日期 | <jzrq> | 测试日期 | <jcrq> |
| 检测依据 | <jcyj> | 桩类型 | <zlx> | 完整性等级 | <wzxdj> |

<ld>

| 内定 | <gh> |
| --- | --- |
|  | 声速 km/s |
| 最大值 | <sszdz> |
| 最小值 | <sszxz> |
| 平均值 | <sspjz> |
| 标准差 | <ssbzc> |
| 临界值1 | <ssljz> |
| 离差系数 | <sslcxs> |

</ld>

<WT>type=”curve” </WT>

</Files>

# Text boxes

超  声  波

检  测  仪

计算机

声测管

发  射

换能器

接  收

换能器